| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthèse | Traitement du signal | technologie |
|  |  | 4ème |
| Afin de comprendre comment fonctionne un système, il est courant d'utiliser des outils graphiques. Par exemple, pour le fonctionnement d'un portail automatisé, nous pouvons utiliser : |
| 1. Un algorithme | 2. Un organigramme | 3. Un programme |
| Si une personne actionne la télécommande (ou le digicode), le vantail s’ouvre. Le vantail arrive en fin d’ouverture, il est alors en contact avec un capteur de fin de course, le vantail s’arrête |  |  |
| Un algorithme est un ensemble de prescriptions et de règles qui définissent « ce qu’il faut faire » et « dans quel ordre » pour résoudre un problème. Un organigramme représente l’algorithme avec des rectangles (actions) et des losanges (conditions : capteurs). Un programme est la conversion en langage informatique de l’algorithme et de l’organigramme. Si on veut répondre à un nouveau besoin, il faut modifier les actions ou les conditions. Par exemple, la commande d’ouverture peut être changée en la remplaçant par un capteur de présence de véhicule devant le portail. Ces outils doivent permettre de comprendre facilement le déroulement du programme en cas de modification. |

# Text boxes

Début

Commande ouverture portail

Ouverture avec mise en action du moteur

Arrêt du moteur

Portail ouvert

Fin de course

oui

non

oui

non