| Concevoir un système. | Recherche et détermination de solutions |
| --- | --- |
|  | Compétence à acquérir |
|  | Je vais apprendre ce qu’est : | Je serai capable de : |
|  | Une veille technologique Besoin Représentation fonctionnelle Critères d’appréciation Niveau Cahier des charges simplifié Solution technique | 1 Organiser une veille technologique. 2 Formaliser sans ambiguïté une description du besoin 3 Définir les critères et les niveaux en complétant le cahier des charges 4 Proposer les solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction. |

- Veille technologique : à partir de 2 ou 3 exemples de robots réels, identifier le besoin, et  l’environnement de ce type d’objets techniques:

Rechercher et présenter en diaporama l’ensemble de ces robots différents qui doivent présenter

3 fonctions d’usage différentes

3 solutions techniques de déplacements différentes

Justifier ses robots par des contraintes (voir activités précédentes).

- Besoin :

Créer un robot mobile capable de transporter un système de prélèvement de données pour surveiller un appartement à distance

- Représentation fonctionnelle : Réaliser le schéma fonctionnel du robot.

Compléter le cahier des charges

| Fonctions | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- |
| Se déplacer | Vitesse Franchissement Rayon de rotation | 10m/mn 1 cm (Tapis) 0 cm (rotation sur place) |
| Transporter | Charge | 400 gr |
| Détecter les obstacles |  |  |
| S’alimenter en énergie | Autonomie |  |

# Text boxes

Fonction : Transporter

Fonction : Relever des informations

Fonction : Se déplacer (avancer, reculer, tourner)

Fonction : S’alimenter en énergie

Fonction : Gérer les déplacements