Chaine continue de CFAO au collège

- Plan de la pièce

- Inventor (3D)

- Sketchup (3D)

- Autocad (2D)

- GCAO (2D)

- ...

- Passage à la FAO

Inventor :

  - Enregistrer une copie au format *.STL  (Format stéréolithographie)

  - Ouvrir la copie avec Meshlab

  - Dans Meshlab l’enregistrer au format *.DXF

  - Ouvrir le fichier DXF avec Charlygraal GCAO

  - Nettoyer le fichier...

Sketchup

- Installer le plugin Exports en DX http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl

- Sélectionner la face à exporter en DXF.  Remarque importante : la face devra être dans le plan XY

- Dans le menu Outil >Export to DXF or STL

- Enregistrer le fichier

- Ouvrir le fichier *.DXF avec Charlygraal GCAO

- GFAO, Pilotage CN ... (procédure classique)

# Text boxes

Modeleur volumique

Inventor

Sketchup

Tracé 2D

GCAO

FAO

GFAO

Pilotage machine

GPilote

*.DXF

*.DXF

*.STL

Meshlab