Différents types de ponts

| Pont à voutes |
| --- |
| ou ponts en maçonnerie Ce sont les premiers ponts durables réalisés. Ils ne travaillent qu'en compression. Le matériau de construction est la pierre. La voûte est constituée de pierres rayonnantes, comprimées sous la charge des véhicules empruntant le pont. Les efforts se répartissent sur les piles et sur les culées à chaque extrémité. |  |
| Pont à poutres |
| La structure peut être assimilée à une poutre droite. Image de la simplicité, il travaille en flexion. |  |
| Pont en arc |
| Dans un pont en arc, la rivière ou la brèche est franchie en une seule fois par une seule arche alors que dans le pont à voûtes, le tablier repose sur des piles intermédiaires. Le pont en arc associe la compression à la flexion. |  |
| Pont à haubans |
| Un pont à haubans est un type de pont à câbles en acier. Le tablier est maintenu par un réseau de câbles directement tendus entre le sommet (ou une partie proche du sommet) des pylônes et fixés à intervalles réguliers sur le tablier. |  |
| Pont suspendu |
| Un pont suspendu est un pont dont le tablier est suspendu à des pylônes par un système de câbles. Il est rangé dans la famille des ponts à câbles, combinant la traction, la compression et la flexion dans un fonctionnement plus complexe que les précédentes familles. Les pylônes s'élèvent au-dessus du tablier et supportent un ou deux câbles principaux, appelés câbles porteurs, qui vont d'une culée à l'autre, un de chaque côté du tablier. Ces câbles soutiennent le tablier par l'intermédiaire d'un ensemble de câbles verticaux : les suspentes |  |

Plages de portée selon le type de pont

- Les ponts à voûtes n'acceptent que des portées courtes.

Record :

- voûte de 72 m pour le pont de Trezzo sull'Adda (Italie, 1377-1416)

- voute de 54 m pour le pont de Vieille-Brioude (1479-1822)

[]

- Les ponts à poutres

Il s'agit du mode de construction le plus répandu pour la plage allant de 5 à 200 mètres de portée.

Record :

- portée de 300 m pour le Pont Rio-Niterói au Brésil, construit en 1974

- portée principale de 200 m pour le pont de Cornouaille à Bénodet (1972)

- Les ponts à haubans

Ils sont particulièrement adaptés aux très grandes portées, mais il n’est pas pour autant absent du champ des autres portées.

Record :

- portée de 1088 m pour le pont de Suzhou (ou pont de Sutong).

- Les ponts suspendus

Ils sont incontournables lorsqu'il est nécessaire de franchir des très grandes brèches mais ils sont également utilisés pour des portées plus courtes.

Record :

- portée de 1 991 mètres du pont du détroit d'Akashi (ou pont Akashi-Kaykio)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont