Questions : Comment une même solution technique peut elle être utilisée dans différentes fonctions techniques ?

I Démontage

- Démonter le sous-ensemble du vélo qui vous a été confié.

Nommer ce sous ensemble : Pédale, Pédalier, Colonne de direction, Moyeu de roue

Disposer sur le set les différents éléments qui constituent la liaison.

.2 Schématiser et nommer les éléments principaux de la liaison

Comparer votre liaison à celle des autres groupes

3 Quel est le point commun à ces différentes liaisons ?

Il y a des billes qui roulent entre les 2 parties

4 Remonter la liaison

5 Expliquer pourquoi les liaisons constituées de ces éléments sont elles aussi souples.

Le contact par roulement est plus souple que le glissement.

II Expérimentation

Je dois prouver que le roulement est plus facile que le glissement

1 A partir des éléments mis à disposition, réaliser un montage permettant de voir que le déplacement d’un élément par rapport à un autre demande moins d’efforts par roulement que par glissement.

2 Représenter les 2 expériences.

III Observations

Dans les éléments suivants où peut on trouver des guidages par roulements.

# Text boxes

Partie tournante

Matériel :

- Vélo à démonter

Démarche d’investigation

Démarche de résolution de problème

Elément roulant

Démarche d’investigation

Partie fixe

Corrigé

Documents :

- Document-ressource sur les systèmes de guidage

- Site Techno-Argia : roulement

Brouillon