1/ Fonctionnement d’un système de protection incendie (8p)

| 1 | Détecteur de Fumée |
| --- | --- |
| 2 | Porte coupe feu |
| 3 | Sirène Incendie |
| 4 | Trappe évacuation des fumées |
| 5 | Déclencheur manuel |
| 6 | Module de gestion d’alarme incendie |

Complète la représentation fonctionnelle simplifiée d’un système de protection incendie.

2/ Programmation du système de protection incendie

2-1 Complète l’organigramme du système ( 6p)

de protection incendie pour qu’il réponde

aux conditions ci-dessous :

S’il y a de la fumée ou si une personne appuie

sur le déclencheur manuel, la sirène se met

en marche pendant 10 min.

2-2 Indique si les composants suivant sont

des actionneurs (A) ou des capteurs (C).  (3p)

Détecteur de fumée : C

Sirène : A

Déclencheur manuel : C

3/ Fonction logique (3p)

Complète le tableau ci-dessous :

| Détection de fumée | Appuie sur le déclencheur manuel | Mise en marche de la sirène |
| --- | --- | --- |
| Non | Non | non |
| Non | Oui | Oui |
| Oui | Non | Oui |
| Oui | Oui | Oui |

De quelle fonction logique s’agit-il ?

Il s’agit d’une fonction OU

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

Oui

Oui

Début

Arrêter la sirène

Temps de 10 min écoulé ?

Mettre en marche la sirène

Détection de fumée ?

Déclencheur

Manuel appuyé ?

Trappe d’évacuation des fumées

Faciliter l’évacuation des fumées

Déclencheur manuel

Informer manuellement d’un incendie

Solutions techniques

Blocs fonctionnels

Fonction  d’usage

Porte coupe feu

Sirène

Module de gestion d’alarme incendie

Détecteur de fumée

Eviter la propagation de l’incendie

Alerter les personnes d’un incendie

Piloter le système

Détecter  la présence de fumée

Protéger les personnes contre les risques d’incendie

Oui

Non

Non

Non

Fin