# Text boxes

A : roue menante

B : roue menée

Fonction technique « Guidage » : Pourquoi la roue du vélo (ou de la trottinette) pivote-t-elle lorsque l’on tourne le guidon ?

Pour répondre à cette question, j’ai observé le vélo et démonté le système de direction de la trottinette

1. J’identifie les éléments réalisant la fonction technique

2. J’explique le fonctionnement et je le représente

- Le guidon permet de tourner ou d’aller tout droit

- le tube de direction assure le guidage en rotation de la colonne de direction

- la liaison tournante de la fourche avec le cadre se fait par l’intermédiaire de roulements

- la fourche est un élément essentiel de la direction, elle sert de directeur, de stabilisateur et d’amortisseur

# 3a

| 6 | Roue arrière |
| --- | --- |
| 5 | pignons |
| 4 | Chaîne |
| 3 | plateaux |
| 2 | Bras de manivelle |
| 1 | pédale |
| Rep | Désignation |

# 3b

| 10 | Roue avant |
| --- | --- |
| 9 | Fourche |
| 8 | Colonne de direction ou pivot |
| 7 | Cadre |
| 6 | Tube de direction |
| 5 | Roulement inférieur |
| 4 | Roulement supérieur |
| 3 | Potence |
| 2 | Guidon |
| 1 | Poignée |
| Rep | Désignation |

Frein à disque

Frein à tambour

Schéma

Liaison

pivot

Parmi les 3 propositions suivantes, retrouve celle qui correspond à chacune des fonctions 1, 2 et 3 :

- Freinage

- Transmission de mouvement

- Guidage

Frein à patins

Vbrake

Frein à patins Cantilever

| 7 | Jante de la roue |
| --- | --- |
| 6 | Pivot |
| 5 | Patin |
| 4 | Bras de frein |
| 3 | Câble |
| 2 | Gaine de câble |
| 1 | Levier de frein |
| Rep | Désignation |

Fonction technique « Freinage » : Pourquoi la bicyclette peut-elle ralentir ou s’arrêter ? Comment cette fonction technique peut-elle être assurée ?

Pour répondre à cette question, j’ai observé le vélo et manipulé des maquettes de freins

1. J’identifie les éléments réalisant la fonction technique

2. J’explique le fonctionnement et je le représente

Le cycliste appuie sur la poignée de frein

Le câble se tend

Les bras de frein se resserrent

Les patins de frein frottent sur la jante

La roue est ralentie puis se bloque

3. Existe-t-il d’autres solutions techniques pour assurer cette fonction ?

Le principe commun à ces différents types de freinage est le frottement

- Quelles sont les fonctions utilisées pour se déplacer en vélo ?

Fonction n° 1 : Avancer

Fonction n° 2 : Tourner

Fonction n° 3 : S’arrêter

- Quels sont les éléments qui permettent d’assurer ces fonctions ?

|  | Fonction n° 1 | Fonction n° 2 | Fonction n° 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la fonction | avancer | tourner | s’arrêter |
| Eléments du vélo permettant de réaliser cette fonction | Pédale | Guidon | Poignée de frein |
|  | Plateau | Potence | Frein |
|  | Chaîne | Fourche | Roue |
|  | Pignon | Roue avant |  |
|  | Roue arrière |  |  |

| Fonction n° 1 | Fonction n° 2 | Fonction n° 3 |
| --- | --- | --- |
| Transmission de mouvement | Guidage | Freinage |

Fonction technique « Transmission de mouvement » : Comment l’objet peut-il se déplacer ? Quels sont les éléments qui permettent de transmettre le mouvement ?

Pour répondre à cette question, j’ai observé le vélo et travaillé sur des engrenages, des courroies, des poulies

1. J’identifie les éléments réalisant la fonction technique

2. J’explique le fonctionnement et je le représente

Les pédales entraînent le plateau 
Le plateau entraîne la chaîne
Le pignon est entraîné par la chaîne
Le pignon entraîne la roue

3. Existe-t-il d’autres solutions techniques pour assurer cette fonction ?

# 3d

# 3c

L’énergie fournie par le moteur est transmise à un ensemble d’engrenages appelé boîte de vitesses

Sur cette trottinette électrique, le mouvement de rotation est transmis par une courroie

4

1

2

5

3

6

7

8

9

10

5

6

3

2

1

4

7

6

3

2

1

4

5