Domotique

Travaux pratiques.

Comment mettre en œuvre le boîtier d'entrées-sorties 
TCP/IP Ip-Power sur un réseau informatique?

( Objectifs: mettre en œuvre en commande et en lecture le mini serveur web "Ip-Power.

( Pour l'instant, pour des raisons de sécurité informatique, l'étude se limitera à un accès interne au réseau sur une IP privée ainsi qu'aux commandes à distance en entrées-sorties.

  - ( Tester la commande par le menu "SetI/O" ou "Réglage des sorties" de la sortie 7 par exemple. 
( Tester des temporisations.

( On doit entendre le contact du relais se fermer et une LED doit s'allumer sur le boitier de sortie (output).

( Remarque:- les contacts des sorties 5 à 8 sont normalement ouverts.

- les autres (sorites 1 à 4) sont normalement fermés.

2) Comment commander à distance un éclairage?

2-1) ( Quelles sont les caractéristiques des sorties?

Compléter le tableau suivant:

| Tension max de chaque sortie (V) |  |
| --- | --- |
| Courant max de chaque sortie (A) |  |

2-2) ( Brancher une LED, qui symbolise une lampe d'une maison domotique, sur le boitier OUTPUT sortie 6 (par exemple) en respectant le schéma suivant:

( IfMAX=6mA

( Rappel: R1 est la résistance de protection de la LED.

Calcul de la valeur mini de R1: Ω

Donc R1=1,8kΩ dans la série normalisée E12.

2-3) ( Commander à distance cette LED.

- Comment lire à distance une information?

3-1) Quelles sont les caractéristiques des entrées?

Compléter les tableaux suivants:

| Entrées | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | IN5 | IN6 | IN7 | IN8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture d'un niveau de résistance ou d'un niveau de tension? R ou U? |  |  |  | U |  |  |  | R |

|  | Niveau logique 0 | Niveau logique 1 |
| --- | --- | --- |
| Plage de tension (V) sur les entrées "tension" |  |  |
| Plage de résistance (Ω) sur les entrées "résistance" |  |  |

3-2) Comment lire à distance un niveau de tension?

( Câbler sur une entrée en tension du boitier INPUT  (par exemple IN4) une alimentation stabilisée.

(Faire varier la tension progressivement de 0 à 12V et lire à distance le niveau logique correspondant sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées" de la page de "l'Ip-Power".

ou

( A quel seuil de tension correspond le niveau logique lu?

Compléter par la mesure ce tableau suivant:

( ON=NL1 et OFF=NL0 (NL=Niveau Logique)

| Tension d'entrée en V | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau logique lu | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| ON ou OFF? | OFF |  |  |  |  |  | ON | ON |

En déduire le seuil de changement de niveau logique sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées" de la page de "l'Ip-Power".

3-3) Comment lire à distance une résistance?

( Câbler sur une entrée en résistance du boitier INPUT (par exemple IN6) un potentiomètre.

(Faire varier progressivement la résistance de 0 à 1k( et lire à distance  le niveau logique correspondant sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées"  de la page de "l'Ip-Power".

ou

( A quel seuil de résistance correspond le niveau logique lu?

Compléter par la mesure ce tableau suivant:

( ON=NL1 et OFF=NL0 (NL=Niveau Logique)

| Résistance d'entrée en ( | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON ou OFF | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFF |
| Niveau logique | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

3-4) Comment lire à distance l'état d'un interrupteur?

( Câbler sur une entrée en résistance du boitier INPUT (par exemple IN7) un interrupteur.

(Ouvrir puis fermer l'interrupteur.

( Lire à distance le niveau logique correspondant sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées" de la page de "l'Ip-Power".

Compléter le tableau suivant:

| Etat de l'interrupteur | Résistance équivalente | Information obtenue à distance |
| --- | --- | --- |
| Ouvert |  |  |
| Fermé |  |  |

4)  Comment lire à distance l'information "détection d'intrusion" (destinée à la fonction signaler) en provenance du système d'alarme KT4002?

( Lors de la détection d'une intrusion, sur la sortie Jack de l'alarme "sirène" on visualise le signal suivant:

( Lire l'information à distance sur IN4 sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées" de la page de "l'Ip-Power".

( Simuler une intrusion en passant la main, par exemple, devant le capteur de mouvements infrarouge.

( lire à nouveau l'information à distance sur IN4.

( Pendant combien de temps cette information ON est-elle présente sur le menu Read I/0 ou "Lecture d'entrées" de la page de "l'Ip-Power"?

ou

- Comment commander à distance un système de chauffage électrique régulé dans une maison domotique?

( OUT8 est le contact de sortie de la commande à distance par le réseau informatique.

( S_Thermostat est le contact de sortie du thermostat électronique à programmation tactile.

( Compléter le tableau suivant:

| Contact Cd_Chauff_dist | Température | Contact S_Thermostat | Etat de la résistance chauffante | Us (V) | Niveau logique lu à distance | Information véhiculée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ouvert | (>( consigne | ouvert | Pas alimentée | 0 | NL0 | Chauffage arrêté |
|  | (<( consigne | fermé | Pas alimentée | 0 | NL0 |  |
| fermé | (>( consigne | ouvert | Pas alimentée | 0 | NL0 | Chauffage pas alimenté |
|  | (<( consigne |  |  |  |  |  |

( Câbler la résistance chauffante de 12W.

( Lire la température à l'intérieur de la boite (pièce dans une maison domotique).

( Régler la consigne en température sur le thermostat 0,5°C au dessus de la température affichée.

( Fermer la boite dans laquelle se trouve la résistance chauffante et le thermostat.

( Commander à distance le chauffage sur la page d'écriture des sorties de l'IpPower.

( Observer sur la page de lecture à distance des entrées de l'IpPower, l'évolution de l'état du chauffage.

- Comment commander une lampe à partir d'une page HTML?

( Editer avec le logiciel Notepad++ le fichier html "Commande_maison_IP" situé dans le dossier "Page_html_domotique".

( Modifier l'adresse IP en utilisant la fonction Remplacer dans le menu Rechercher de Notepad++.

( Enregistrer puis lancer ce fichier avec un navigateur web.

( Tester son fonctionnement en commandant à distance une lampe (Led par exemple) sur la sortie 5 de l'IpPower.

( Vous pouvez modifier ce fichier en fonction de ce que vous voulez commander.

( La commande href="http://admin:12345678@172.16.5.40/Set.cmd?cmd=setpower+p65=1"

permet de mettre à un la sortie 5 sans avoir à rentrer le login et le mot de passe sur la page html.

172.16.5.40 est l'adresse IP (à modifier).

(

# Text boxes

NO

OUT7

Alimentation

E=12V continu

OUT6

Uf=1,9V

IfMAX

IN4

IN6

IN7

Entrée en tension

IN 4

Prise Jack

Quelle est la durée de mémorisation de l'intrusion?

Réglage de la consigne en température

Heure et température ambiante

Résistance chauffante

Thermostat

Us

IN2

(U)

OUT8