| Machine | Thermoplieuse | Cisaille | Scie circulaire | Perceuse à colonne | Fraiseuse à commande numérique | Scie à chantourner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Façonnage | Pli droit | Découpe droite | Découpe droite | Trou | Découpe toutes formes rainure, trou… | Découpe toutes formes |
| Opération | Pliage | Cisaillage | Sciage | Perçage | Fraisage | Sciage |
| Outil | Résistance chauffante | Lame | Lame | Foret | Fraise | Lame |
| Matériaux | Plastiques | Plastiques (sauf PMMA) Métaux (1mm maxi) | Bois Plastiques | Tous matériaux | Bois Plastiques | Bois Plastiques |
| Précision | + ou – 5° | + ou - 1 mm | + ou - 0,5 mm | Ø trou ± 0,1 mm | + ou - 0,01 mm | + ou - 1 mm |
| Dimensions maxi | Largeur 500 mm Epaisseur : 3 mm | Largeur 500 mm Epaisseur 3 mm | Largeur 500 mm Epaisseur 6mm | Fonction de la longueur du foret | 210 x 300 x 100 mm | Largeur : 290 mm Epaisseur : 55 mm |
| Finition | Moyenne | Moyenne | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Moyenne |