Calcul de l’escalier.

Généralités :

Le giron est la distance horizontale entre le nez de deux marches consécutives, mesuré sur la ligne de foulée.

Dans le cas d’un escalier hélicoïdal, la ligne de foulée n’est pas droite mais circulaire. Elle correspond au cercle que suit l’usager lorsqu’il emprunte l’escalier.

Les hauteurs de marches des escaliers sont limitées suivant la réglementation à:
18 cm pour l'intérieur des logements individuels
17 cm pour les parties communes des logements collectifs
17 cm pour les issues de secours dans les ERP (Etablissements Recevant du Public)
16 cm pour les bâtiments hors logement assujettis à la réglementation handicapés.

Contraintes

Longueur marche = 1000 mm

Giron 250 mm

Rayon ligne de foulée 600 mm

Colonne centrale = 200 mm,  Axe central 100mm

Hauteur de marche =  160 mm

Echelle = 1/10°

Répartition des groupes

| Groupes |  | Obtention | Matériaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Escalier bois |  | Usinage CN des marches Usinage CN des entretoises | Bois |
| Escalier plexiglas (verre) |  | Usinage CN des marches Usinage CN des entretoises | Plexiglas ep 3 Plexiglas ep12 |
| Escalier pierre (pierre reconstituée) |  | Traçage + sculpture à la main | Ep 20 |
| Escalier métal (acier ou alu) |  | Traçage Découpage Pliage Soudage | Feuille zinc |
| Escalier Béton |  | Usinage moule Coulage | Plâtre moulé |

(sur la maquette en tube 12/10)