| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthèse | Chaîne d’informations | technologie |
|  |  | 4ème |
| L’ensemble des éléments qui commande ou régule le système forme la chaîne d’informations (ou partie commande). ex : portail coulissant automatisé La partie commande envoie des ordres à la partie opérative en fonction des informations reçues et d’un programme préétabli. La partie opérative communique à la partie commande des informations sur l’état du système ou de son environnement (porte ouverte ou fermée, présence d’une personne, de fumée, …). La chaîne d’informations comprend différents éléments pour : - acquérir de l’information à partir des capteurs qui transmettent des informations sur l’état de la partie opérative ou à partir de la saisie par un utilisateur - traiter l’information selon la programmation du système - communiquer des ordres de commande à la chaîne d’énergie |

# Text boxes

Chaîne d’énergie

signal

Chaîne d’informations

Informations issues de l’utilisateur,

de la partie opérative,

d’autres systèmes

Communiquer

Traiter

Acquérir

La partie opérative reçoit les ordres de fonctionnement

transmission des ordres

Chaîne d’informations

COMMUNIQUER

ACQUERIR

TRAITER

ACTION

Action