Téléphérique : Scénario pédagogique

Répartition pour 20 élèves : 5 groupes de 4 élèves

Chaque groupe fera les 2 types d’activités dans chacune des étapes : Activités sur poste ou sur table/Activités TIC associées

Gr 1 : Cabines	Gr 2 : Station basse	Gr 3: Station haute	Gr 4: Guidage câbles	Gr 5:  Fixations

|  |  | Connaissances | Niv | Compétences | Activités sur poste ou sur table | Docs | Activités TIC associées | Fichiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1h | Introduction : Questionnement initial |
| A | 2h | Codes de représentation (schémas, symboles, formes géométriques) | 2 | Décoder un plan de montage, un schéma, un dessin en vue éclatée et la nomenclature associée | A.1 Sur le schéma du téléphérique, colorier La poulie motrice en rouge La poulie guide câble en vert Le câble en gris La pince serre câble en bleu A.2 Sur le plan en 3 vue de la station basse du téléphérique, colorier La poulie motrice en rouge La poulie guide câble en vert A.3 Sur la vue en 3D du téléphérique, colorier le sous-ensemble qui vous a été confié A.4 Pour le plan du sous-ensemble qui vous a été confié, compléter la nomenclature des différentes pièces | schéma Plan 3D Nomenclature | Lecture de documents numériques A1 tic : Sur Photofiltre, colorier suivant la légende le dessin de la station motrice A2 tic : Sur Photofiltre, colorier suivant la légende le plan de la station motrice A8 tic : Avec edrawing, ouvrir le fichier « Téléphérique ». Effectuer les manipulations demandées dans la fiche de travail. A4 tic : Ouvrir le fichier tableur de la nomenclature puis le compléter. | Schema.jps Station basse.jpg Téléphérique.easm Nomenclature.xls |
| B | 1,5h | Antériorité-Chronologie simplifiée des opérations | 3 | Par l’expérimentation, proposer une procédure d’assemblage et définir une chronologie des antériorités | B.1 Découper puis positionner dans l’ordre de fabrication, les images des différentes étapes de réalisation du sous-ensemble que vous devez réaliser | Antériorités | Réalisation informatique d’un document formalisant la procédure d’assemblage à l’aide d’un logiciel de traitement de texte B1 tic 1Ouvrir le document de gamme puis insérer dans les cases les images représentant les pièces aux différents états de leur fabrication | Gamme.doc |
| C | 2h | Poste de travail – Règles de sécurité | 2 | Vérifier l’organisation du poste de travail, les conditions de sécurité, la propreté | C 1 Sur la vue de dessus du poste de travail, positionner les différents outils ou machines utilisés C 2 Identifier sur la machine les éléments de sécurité | Poste travail Sécurité | C1 tic : Dans le document texte sur la sécurité, insérer l’image de la perceuse puis pointer les éléments de sécurité qu’elle comporte. | Securite.doc |
| D | 5h | Procédures de réalisation - Fabrication (perçage, fraisage, découpage, contournage, rainurage, détourage, tournage, pliage, formage, etc.) - Montage de composants discrets, montages électriques Montage et assemblage | 2 | Réaliser en suivant une procédure formalisée Utiliser rationnellement matériels et outillages | . D 1Par groupe de 4, réaliser les éléments qui vous ont été attribués | Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 | Utilisation de machines pilotées par ordinateur (hors programmation) pour la fabrication D1 tic : Ouvrir le fichier d’usinage de votre pièce puis lancer l’usinage. | Cloison.fao Fixaoation.fao Flasque poulie.fao Support bennes.fao Support cables.fao |
| E | 1h | Mesure (unité, ordre de grandeur, origine) | 3 | Contrôler à l’aide d’un gabarit, d’instruments de mesure | E Superposer les pièces sur le dessin pour vérifier leur conformité |  | E1 tic : Sur le logiciel de CFAO ou de DAO, compléter les cotes par les valeurs mesurées sur les pièces | Benne sup cotation.cao |
| F | 1h | Tolérance | 1 |  | F Contrôle de la qualité du produit à chacune des étapes de la réalisation |  |  |  |
| G | 2h | Contraintes d’utilisation | 3 | Identifier et classer les contraintes de fonctionnement, d’utilisation, de sécurité... | G |  | Réalisation de tout ou partie d’une notice d’emploi ou d’une fiche technique du produit G tic Ouvrir le document texte de présentation du téléphérique « Introduction »puis le mettre en forme conformément au modèle présenté et corriger les fautes d’orthographe. | INTRODUCTION.doc Salle info B2I |
| 1h | Structuration de connaissance |
| 1h | Evaluations |

Remarque : Sans un recul et une pratique plus approfondie de ce projet, le temps des séquences est donné à titre indicatif. Les temps donnés prennent toutefois en compte le passage du groupe sur les 2 supports d’activité (poste et TIC)