TITRE : mise en  place  d’un store exterieur automatise

- classe : 4°

- durée : 1h30

- la situation-problème

Madame Maud Herne habite une villa à Canet en Roussillon, charmante petite ville entre Perpignan et la mer méditerranée. Elle veut installer devant la baie vitrée de son salon un store-banne extérieur .

Si bien évidemment le store doit pouvoir être commandé de l’intérieur par un interrupteur mural, Madame Herne désire que son store puisse être commandé automatiquement en fonction des conditions climatiques.

- le(s) support(s) de travail

* Activité : chaîne d’énergie et d’informations pour un portail automatisé.

* Fiches connaissances  sur la chaîne d’informations, la chaîne d’énergie et les  blocs fonctionnels.

* Schéma d’une installation type.

* Site internet SOMFY (http:// www.somfy.fr) et ses vidéos.

* Les fiches ressources sur les éléments utilisés pour la chaîne d’énergie et d’informations.

* Fiche ressources sur les conditions climatiques à Canet en Roussillon.

- le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève

Vous êtes chargés de l’étude de ce projet.

Présenter à Madame HERNE votre étude (fichier informatique) montrant les différents blocs fonctionnels et les composants qui les assurent ainsi que la chaîne d’énergie et d’informations de son futur système.

- dans la grille de référence

les domaines scientifiques de connaissances

• L’énergie • Les objets techniques.

| Pratiquer une démarche scientifique ou technologique | les capacités à évaluer en situation | les indicateurs de réussite |
| --- | --- | --- |
| • Rechercher et organiser les informations. • Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. . • Communiquer à l’aide de langages ou d’outils scientifiques ou technologiques. | Extraire d’un document les informations relatives au thème de travail. Les organiser pour les utiliser. Utiliser un instrument (organigramme), Construire un schéma. Présenter sous une forme appropriée une situation (Comment fonctionne le store banne et quels sont les éléments qui le composent) par une représentation adaptée. | L’élève doit utiliser le schéma du store-banne pour repérer et nommer les différents blocs fonctionnels (une couleur par blocs). Il associe à chaque bloc le ou les éléments qui réalisent la fonction. L’élève est capable de retracer la chaîne d’énergie et de replacer les éléments assurant la fonction. L’élève est capable de retracer la chaîne d’informations et de replacer les éléments qui assurent les fonctions. L’élève utilise un instrument approprié pour expliciter chaîne d’informations et chaîne d’énergie. (ex : l’organigramme). L’élève présente son analyse sous forme papier ou sous forme informatique en intégrant les photos des éléments qui réalisent la fonction. |

- dans le programme de la classe visée

| les connaissances | les capacités |
| --- | --- |
| Représentation fonctionnelle Chaîne d’informations et chaîne d’énergie | 4.1.3 Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d’un objet technique. 4.5.1 Repérer, à partir du fonctionnement d’un système automatique, la chaîne d’énergie et d’informations 4.5.2 Identifier les éléments qui la composent. |

- les aides ou "coup de pouce"

( aide à la démarche de résolution :

Sous forme de questions ou d’aide (succession de tâches simples) pour aider l’élève :

1 -  Sur le schéma du store banne, entoure avec une couleur différente les différents blocs (alimentation, acquisition du signal, mouvement, ….).

2 – Lister les contraintes climatiques d’après l’énoncer et la fiche ressources correspondantes.

3 – Quels éléments présents sur le schéma permettent d’assurer ces contraintes climatiques ?

4 – Relie les fiches connaissances sur la chaîne d’informations et sur la chaîne d’énergie,

5 – Trace  chaque chaîne (énergie et informations) sous forme d’organigramme.

6 – Chaîne d’énergie.

Replace dans l’ordre les fonctions suivantes : Alimenter, distribuer, convertir et transmettre

Repère ensuite pour chaque fonction les éléments qui la réalise.

7 – Chaîne d’informations :

Replace dans l’ordre les fonctions suivantes : Acquérir, traiter, transmettre.

Repère sur la fiche ressources les éléments qui permettent de réaliser ces fonctions

8 -  Reporte ton travail dans un organigramme (cf : fiches connaissances)

( apport de savoir-faire :

Repérer dans l’énoncé les contraintes à respecter.

Associer à chaque contraintes (par exemple : fermeture du store quand le vent est trop fort) les objets des fiches techniques qui permettent de réaliser la fonction.

Possibilité de consulter l’activité sur les portails et ses fiches connaissances (par exemple si l’élève ne sait plus tracer un organigramme)

( apport de connaissances :

Possibilité pour l’élève de consulter ses fiches connaissances

- les réponses attendues

- Définir le barème…