|  | Journées académiques 2008 |
| --- | --- |

Echange de fichiers d’un modeleur à l’autre

Les fichiers au format .step (ou ste ou stp)  permettent les échanges d’un modeleur à l’autre.

Remarque : Le format .STEP (STandard for the Exchange of Product model data en anglais), ou standard d’échange de données de modèles de produits, est un standard ISO très complet (ISO 10303) décrivant la manière de représenter et d’échanger des informations numériques concernant les produits. C’est un format de fichier neutre permettant la représentation et le contrôle de la configuration des données de design d’un produit. Développé par la communauté internationale, il gère toutes les données d’ingénierie et couvre le cycle de vie complet d’un produit : Du design à l’analyse en passant par la fabrication, le contrôle qualité, l’inspection et les fonctions de support du produit.

Exemple de transfert d’un modèle :

D’Alibre vers Inventor

Depuis Alibre : Fichier ... Exporter ... Fichiers AP203 (*.stp)

Dans Inventor : Fichier ... Ouvrir .... Fichier STEP (*.stp, *.ste, *.step).

D’Inventor vers Alibre

Depuis Inventor : Fichier ... Enregistrer la copie sous...   Fichiers STEP (*.stp, *.ste, *.step).

Dans Alibre : Fichier ... Importer ... Fichiers STEP (*.stp, *.ste, *.step).