Utilisation de Sketchup

- Configuration des barres d’outils minimales indispensables

Les barres d’outils peuvent, par la suite, être repositionnées pour améliorer l’ergonomie de la fenêtre de travail : En haut, en bas, à gauche à droite ou flottantes (à l’intérieur ou à l’extérieur de la fenêtre).

Remarques :

Des Fenêtres peuvent être ouvertes pour choisir ou visualiser des paramètres du modèle.

Exemple : Fenêtre/Structure/ permet d’afficher la structure du modèle (arbre des Pièces)

La molette de la souris peut remplacer l’usage de boutons de visualisations

Scroll = Zoom

Appui sur la molette + déplacement de la souris = Orbite

Appui sur la molette + Maj + déplacement de la souris = Déplacement de la vue.

Des raccourcis claviers peuvent êtres utilisés ou créés pour certaines fonctions (Fenêtre/Préférences/Raccourcis) Exemple : Barre espace = Zoom étendu

Exemple de pièce à réaliser : Châssis de robot utilisant des éléments Lego NXT

Format capable du Charlyrobot : 200 x 290

- Création d’une forme dimensionnée avec les outils de Dessin

| Choisir l’outil de dessin Exemple : rectangle de 200 x 290 |  |
| --- | --- |
| Pointer au début de la forme Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier les dimensions de la forme Lâcher la souris pour saisir les dimensions au clavier en respectant l’ordre des coordonnées et les séparateurs |  |

- Positionnement d’un élément avec les guides (axes)

| Choisir l’outil « Mètre » |  |
| --- | --- |
| Exemple : Axe de symétrie de la pièce Accrocher le mètre à la ligne de référence. Saisir la valeur au clavier Le module (ou pas entre 2 trous) Lego étant de 8mm, tracer les 6 axes suivant les dimensions données |  |
| Remarque : Le plugin « Projection V2 » permet d’ajouter une barre d’outils qui facilite le tracé des lignes guides | http://www.arch-image.com/wordpress/2010/06/07/plugin-sketchup-projections-v2/ |

- Evidement de la forme

| Choisir l’outil de dessin Exemple : Cercle |  |
| --- | --- |
| Pointer le centre du cercle Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier les dimensions de la forme Lâcher la souris pour saisir le rayon au clavier Les axes Lego étant de 5mm de diamètre, tracer les 4 trous de fixation du module moteur. |  |
| Sélectionner le disque puis le supprimer |  |

- Mise en volume de la plaque

| Choisir l’outil de mise en forme Exemple : Pousser/Tirer |  |
| --- | --- |
| Pointer sur la surface Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier le volume Lâcher la souris pour saisir l’épaisseur au clavier 5mm |  |

Toutes les autres formes peuvent être obtenues avec les mêmes procédures.

- Passage à la fabrication sur CN

Pour pouvoir être transférée sur CN, la forme à usiner doit être dans le plan XY (Horizontal).

Il faut l’exporter au format DXF pour qu’elle puisse être lue par les logiciels de CN (Graal, Galaad).

Il faut donc installer dans Sketchup un Plugin permettant de réaliser cette exportation : Voir page 5

| Sélectionner la pièce à réaliser. Choisir dans le menu Outil Export to DXF Exemple : Pousser/Tirer |  |
| --- | --- |
| Sélectionner les paramètres demandés Unité Options Penser à ajouter l’extension .dxf au nom du fichier. |  |
| Démarrer GCAO Ouvrir le Fichier Penser sélectionner l’extension .dxf. |  |

Installation de plugins

Méthode 1 : Certains plugins intègrent une installation automatique. Il suffit de lancer cette installation. Le plugin apparaît après redémarrage de Sketchup.

Exemple : Réalité augmentée « ARPlugin » http://www.inglobetechnologies.com/en/new_products/arplugin_su/info.php

Méthode 2 : La plupart des plugins n’intègrent pas d’installation. Il suffit de copier le fichier ***.rb dans le dossier Plugins de sketchup.

Le plugin apparaît après redémarrage de Sketchup.

Exemple : Export en DXF  « SKP to DXF » http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl

Les plugins apparaissent

Soit dans Affichage/Barres d’outils

Soit dans Outils

Soit dans Plugins

Liste de plugins utiles

| Utilité | Nom | Lien |
| --- | --- | --- |
| Export en DXF pour transfert de fichier sur CN | SKP to DXF | http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl |
| Réalité augmentée | ARPlugin | http://www.inglobetechnologies.com/en/new_products/arplugin_su/info.php |
| Gestion de lignes guides (Axes de construction) | Projection V2 | http://www.arch-image.com/wordpress/2010/06/07/plugin-sketchup-projections-v2/ |
| Photo rendu | Kerkitea | http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=43 |
| Cotation pilotée | Driving dimension tool | http://drivingdimensions.com/download/ |
| Dépliage de volumes (Patrons) | Flatery | http://rld.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=562 |
| Courbes de niveau (Strato-conception) | Contour-Lines Contour-Maker | http://rld.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=82 http://rld.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=83 |

Autres Plugins : http://rld.crai.archi.fr

Tutoriels : http://sketchup.google.com/intl/fr/training/videos/new_to_gsu.html

# Text boxes

Permet de réaliser des coupes et des sections des modèles

Outils standards

Permet d’afficher les vus principales des modèles

Affiche directement un ensemble de barres d’outils indispensables

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de dessous

Vue de gauche