| Design, innovation créativité | Objets techniques, les services et les changements induits dans la société | La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | L’informatique et la programmation |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie | Réaliser et tester un objet technique | Séquence … |
| Cycle4 |  | Séance 3 |
| Je vais apprendre ce qu’est : Procédures, protocoles. Ergonomie. | Je serai capable de : DIC1.3 Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole. MSOST1.1 d’utilisation des outils mis à disposition. |
|  | Socle commun : CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole. |

Situation problème de la séquence : En cette période de confinement, l’usage des Smartphones est important. L’écoute permanente à l’oreille n’est pas conseillée et peu propice à l’usage en visio, l’amplification consommatrice de batterie et d’énergie. Créer un objet qui maintien un Smartphone en position de visio et en amplifier le son sans apport d’énergie. Vous devez concevoir et réaliser un support/amplificateur passif (sans apport d’énergie) de Smartphone. Cette réalisation se déroulera en 3 étapes : Trouver la forme qui permet d’amplifier naturellement du son. Concevoir et réaliser la maquette carton d’un objet permettant de maintenir un Smartphone vertical et en amplifier naturellement le son Tester et valider cet objet. Séance 3 – Semaine 3 Tester et valider cet objet Cette activité nécessite le retour vers le cours de physique : « signaux sonores » du thème « des signaux pour observer et communiquer » Activité 1 : (Temps indicatif : 30 minutes) Comment mesurer l’augmentation de volume sonore obtenue avec cet objet Vous disposez d’outil permettant la création et la mesures de sons ; 2° Smartphone Applications de création de sons (générateur de fréquences) Application de mesure de sons (sonomêtre) Logiciel de captation de sons (Audacity par exemple) … Proposer un protocole d’essai permettant de mesurer le son produit avec et sans l’amplificateur Exemple de résultat attendu … Covid-19 : Banc d’essai pour tester les réalisations des élèves tout en gardant les distances de sécurité. Un ban d’essai est installé dans une zone indépendante des ilots. Une table est équipée de l’outil de mesure (application sonomètre ou PC avec Audacity). Cet ensemble est visible par les élèves mais uniquement manipulé par l’enseignant. Une table à proximité permet aux élèves de déposer leur création et de la faire fonctionner avec leur smartphone. . Les valeurs sont visualisées et notées par les élèves sur le tableau ci-dessous. La table élève est désinfectée après chaque passage. Activité 2 : Recueillir les informations dans le tableau ci-dessous Exemple de résultats possibles Fréquence émise Mesure sans amplificateur Mesure avec amplificateur 100 Hz Impossible à émettre par le téléphone 200 Hz 40 42 400 Hz (diapason = 440 Hz) 60 65 600 Hz 60 75 800 Hz 62 70 1000 Hz 68 70 1200 Hz 74 76 Remarque : (à confirmer avec un enseignant de physique) A volume égal du Smartphones, les fréquences aigües semblent émettre plus de décibels. L’objet ne les augmente que très peu. Sa meilleure efficacité se situe dans les fréquences moyennes.

# Text boxes

Téléphone émetteur avec application « Générateur de fréquence sonore »

Téléphone récepteur avec application « Sonomètre ou décibel-mètre »

Prototype élève

Table et ordinateur ou tablette uniquement accessible au professeur

Table et ordinateur ou tablette uniquement accessible à l’élève