| Design, innovation créativité | Objets techniques, les services et les changements induits dans la société | La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | L’informatique et la programmation |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie Cycle 4 | Comment fonctionne un réseau ? | Séquence … |
|  |  | Séance 2 |
| Je vais apprendre ce qu’est : OTSCIS 2.1.1 Croquis à main levée. IP2.1.1 Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique. | Je serais capable de : OTSCIS 2.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. IP 2.1Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique |
|  | Socle commun : CT 3.1 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées). CS 5.6 : Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique. CS 1.5 : Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant les règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition. |

Situation problème de la séquence : Vous êtes actuellement confinés dans votre appartement ou votre maison. Vous réalisez vos travaux solaires sur votre ordinateur, vous consultez le travail à faire sur votre smart phone, vous rechercher des informations avec votre tablette sur internet, vous imprimez vos documents sur votre imprimante wifi…. Mais comment fonctionne le réseau de votre habitation ? Vous allez maintenant analyser les différents terminaux connectés au réseau informatique de votre lieu de confinement. Séance 2 – Semaine 2 : comment fonctionne le réseau dans une habitation ? Du fait du confinement, vous êtes contraints de travailler sur vos propres ordinateurs, smartphones ou tablettes. Vous vous interrogez donc sur votre propre réseau : comment fonctionne t’il, quels sont mes appareils connectés, ou est mon routeur, …. ? Activité 2.1 : (Temps indicatif : 15 minutes) Les objectifs de cette activité sont de rechercher tous les terminaux, Smartphones, tablettes, appareils connectés à votre BOX internet. - Vous pouvez maintenant partir à la recherche de ces objets. - Moyens d’investigation (recherche) : Questionner vos parents, Observer les appareils branchés directement sur votre box Identifier les appareils connectés au wifi de votre logement Après toutes ces observations, compléter la liste dans le tableau ci-dessous et indiquer en cochant les cases si l’appareil est connecté directement sur la box par un câble ou s’il est connecté en wifi. Si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pouvez les nommer PC1, PC2 etc… Liste des appareils connectés au réseau informatique de votre logement Appareils Connecté en filaire sur la BOX Connecté en wifi sur la BOX PC x Activité 2.2 : (Temps indicatif : 15 minutes) L’objectif de cette activité est de réaliser un schéma de l’architecture du réseau informatique de votre logement. Exemple de schéma Remarque: l’exemple ci-dessus est donné à titre indicatif, il faudra adapter le schéma en fonction de votre habitation en indiquant le nom des pièces mais également indiquer où se trouvent les appareils connectés. Activité 2.3 : (Temps indicatif : 30 minutes) L’objectif de cette activité est de scanner le réseau de ton habitation en utilisant une application disponible sous Android ou sous IOS 2.3.1 - Installer sur ton smartphone l'application Fing – Outils réseau, disponible sur IOS ou android Une fois l'application installée, lancer l'application avec l'icone 2.3.2 - Lancer un scan de ton réseau au sein de ton habitation 2.3.2.1 - Sur ton écran de smartphone, apparaissent les appareils connectés à ton réseau. Complète le tableau suivant, en fonction des appareils de ton habitation. Une fois la liste mise à jour, clique sur chaque appareil et descend en bas afin de trouver l'adresse IP et l'adresse MAC de chaque objet connecté Appareil Connecté Adresse IP Adresse MAC Xiaomi… 192.168.1.28 1C : CC : D6 :77 :24 : FC 2.3.2.2 - Quel est le point commun entre toutes ces adresses IP ? :……………………. 2.3 .2.3 - Comment peux-tu expliquer la différence entre une adresse IP et une adresse MAC ? ……………………….. 2..3.2.4 - Éteins un appareil, exemple un ordinateur et relance un scan, que remarques-tu ? …………………………… 2.3.3 - Pour vérifier la communication entre les appareils, une fonction existe : PING. Elle permet de connaître la qualité de votre connexion. Le système envoie un paquet d'informations à un autre appareil et elle calcule le temps mis pour que ce paquet effectue l'aller et le retour entre vos deux appareils. Plus le temps est faible, meilleure est la connexion. La perte de paquets se produit lorsqu'un ou plusieurs paquets de données voyageant sur le réseau ne parviennent pas à leur destination. La perte de paquet se mesure en pourcentage de perte de paquets par rapport au nombre de paquets envoyés. 2.3.3.1 - Sur l'application Fing, aller dans le menu Réseau 2.3.3.2 - Sélectionner le menu Ping et indiquer dans le tableau ci-dessous la valeur de votre test Appareil IP de la cible Ping Perte de paquet en % 192.168.1.1 49 ms 7 2.3.3.3 – Quel est l’intérêt de faire un ping ? : ………………. 2.3.4 – Vérification du débit de votre ligne Internet. Pour cela sur l’application Fing, dans la partie réseau Une fois le test lancé, cela prend quelques secondes et deux graphiques vont apparaître sur votre écran de smartphone, un sur l’envoi des données et l’autre sur la réception. Vous avez ci-dessous trois exemples de test de débit 2.3.4.1 - A ton avis que signifie Mbps ? : ………………………………………………………….. 2.3.4.2 - Indiquer le résultat de votre test de débit : - Télécharger : ………….. - Charger : ……………… 2.3.4.3 – Tu veux envoyer un fichier de technologie à un de tes camarades durant cette période de confinement car il n’arrive pas à accéder à l’ENT, ce fichier fait 7Mo (rappel un octet contient 8 bits) donc 7Mo correspondent à 7x8=56 Mb. Tu es dans la situation 3 donc ta vitesse d’envoi est de 3Mbps. 56/3=18,6 donc ton fichier sera envoyé en 18.6 secondes Ton camarade a une connexion correspondant à la situation 2 donc une vitesse de réception de 33,8 Mbps. Le fichier fait toujours 56 Mb, donc 56/33.8=1.6 soit 1.6 secondes Avec le résultat de ton test de débit, calcule le temps mis pour envoyer et recevoir un fichier de 50 Mo Temps pour envoyer ton fichier : ………. Temps pour recevoir un fichier de 50 Mo : ……………..

# Text boxes

Situation 1

Situation 3

Situation 2