Durée : 3 séances

Séance 1 : décrire et représenter le fonctionnement de l’objet

Connaissances et Capacités :

- Représentation fonctionnelle :

  - Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. (1)

Conditions de réalisation :

- Matériel : postes informatiques – objet réel (portail du collège par exemple) – maquette

- Document : vidéo de portail (2 supports proposés à l’étude : coulissant, à battants) et animation didapages

- Délais : 1 séance de 40 minutes

- en ilot : 3 ilots travaillent sur portail coulissant, 3 ilots travaillent sur le portail à battants

#### Activité :

#### 1. Visionner la vidéo du portail en fonctionnement ou observer un portail réel

#### Comment fonctionne le portail ? Décrire les différentes étapes depuis l’arrivée de la voiture jusqu’à la fin du cycle

#### 2. Bilan intermédiaire classe :

  - les différentes étapes

  - Q : Comment passe-t-on d’une étape à une autre ? ( introduire la notion de condition

3. Réaliser le schéma de fonctionnement   (bilan fin de séance)

- Sur poste informatique avec Didapages les élèves créent le schéma de fonctionnement du portail étudié (portail coulissant  ou portail à battants)

Séance 2 : Quels sont les éléments nécessaires au fonctionnement du portail ?

Connaissances et Capacités :

- Représentation fonctionnelle :

  - Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction.  (2)

Conditions de réalisation :

- Matériel : postes informatiques – maquettes de portail et/ou système réel

- Document : vidéo de portail (2 supports proposés à l’étude : coulissant, à battants)

- Délais : 1 séance de 40 minutes

- en ilot : 3 ilots travaillent sur portail coulissant, 3 ilots travaillent sur le portail à battants

#### Activité :

1. Visionner la vidéo du portail en fonctionnement

#### Quels sont les éléments nécessaires au fonctionnement du portail ? Lister les éléments, indiquer leur fonction.

2. Bilan intermédiaire classe

  - identifier les blocs fonctionnels et les éléments associés à chacun d’eux

3. Présenter le système sous forme de blocs fonctionnels  (bilan fin de séance)

- sur poste informatique, les élèves complètent sur didapages en reportant le nom des blocs fonctionnels et les éléments associés  (portail coulissant ou portail à battants)

4. Synthèse : Représentation fonctionnelle

Séance 3 : repérer la chaîne d’énergie et la chaîne d’informations

Connaissances et Capacités :

- Représentation fonctionnelle :

  - Établir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d’un objet technique. (3)

- Chaîne d’informations - Chaîne d’énergie :

  - Repérer, à partir du fonctionnement d’un système automatique la chaîne : -  d’informations (acquérir, traiter, transmettre) ; -  d’énergie (alimenter, distribuer, convertir, transmettre).  (1)

  - Identifier les éléments qui les composent.  (1)

Conditions de réalisation :

- Matériel : postes informatiques – maquettes de portail

- Document : vidéo de portail (2 supports proposés à l’étude : coulissant, à battants)

- Délais : 1 séance de 40 minutes

- en ilot : 3 ilots travaillent sur portail coulissant, 3 ilots travaillent sur le portail à battants

#### Activité : 		(à intégrer avec activités d’observations et manipulations des maquettes)

1. Comment l’énergie se transforme-t-elle en action ?

- Sur poste informatique (didapages portail coulissant ou portail à battants), l’élève identifie la chaîne d’énergie depuis l’alimentation jusqu’à l’action attendue en positionnant les éléments dans l’ordre et en indiquant leur fonction.

2. Comment la chaîne d’énergie est-elle activée ?

- Sur poste informatique (didapages portail coulissant ou portail à battants), l’élève identifie la chaîne d’informations et les éléments qui la composent

3. Synthèse : Chaîne d’énergie - Chaîne d’informations

Evaluation : représentation fonctionnelle – chaîne d’énergie – chaîne d’informations