Les ponts : glossaire

- tablier : plate-forme horizontale (ou pente faible) permettant le franchissement de l’obstacle

- culée : élément statique et massif destiné servant de point d’appui aux extrémités du tablier.

- fondations : assurent la transmission et la répartition des charges au de l’ouvrage sur le terrain

- Pile (pilier – pylône) : élément intermédiaire de support du tablier

- Travée : partie de tablier située entre deux appuis

- Portée : longueur d’une travée

- Tirant d’air : hauteur libre sous l’ouvrage

Cas d’un pont à hauban

- Hauban (pour les ponts à haubans) : câble tendu entre la partie haute de la  pile et le tablier pour supporter ce dernier

Pont suspendu

- Câble de retenue ou câble porteur : câble qui reprend les efforts transmis par les suspentes

- Suspente : tige verticale reliant le tablier aux câbles porteurs

- câbles d'équilibre : câble assurant l'équilibre dans le cas d'un pont flexible à travées multiples

- câbles d'ancrage : câble reliant les câbles de retenue au massif d'ancrage

- selle ou sellette : pièce spéciale disposée au sommet des pylônes, et servant à fixer ou à soutenir les câbles en ces endroits

- flèche : distance entre le milieu du câble d’équilibre joignant les sommets des deux pylônes et le milieu du câble de retenue (ou câble porteur).

- Voussoir : pierre de taille en forme de coin formant l'appareillage d'un arc, d'une voûte ou d'une arcade. De façon plus contemporaine, élément principal des tabliers des ponts suspendus ou des ponts à poutre.

Cas d’un pont à arc

- Voute : structure principale, celle qui franchit l’obstacle

- Arc : courbe décrite par la voûte

- Plein cintre : voûte dont la courbe forme un demi-cercle

- Ogive ou arc brisé : courbe brisée au sommer anguleux pour surélever une voûte et augmenter sa résistance

Sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont

# Text boxes

Massif de fondation

Clef de voûte

Poteau

Portée

Arc

Tablier

Culée

Hauban

Tablier

Pile

Culée

Culée

Pylone

flèche

Pont à poutre

Massif de fondation

Culée