| Etape 1 répondre à la fonction : Dessiner une forme simple |
| --- |
| 1-1 Lancer Autodesk Inventor |  |
| 1-2 Démarrer une « Pièce » |  |
| Le logiciel ouvre le mode « Esquisse » La barre d’outil affiche les outils de dessin La fenêtre de dessin est quadrillée tous les millimètres. L’ « Esquisse 1 » est créée et active dans la fenêtre de navigation |  |
| 1-3 Insérer une image de fond |  |
| Dans Ressource-eleves\ technologie\magasin5\seq6 Fichier « Silouhettes-assis » |  |
| Cliquer pour placer l’image sur la feuille de dessin. Un nouveau clic va placer une deuxième image, … il faut faire « Echape » au clavier pour quitter l’insertion. |  |
| 1-4 Dessiner en 2D Sélectionner l’outil « Ligne » |  |
| Tracer le contour du profil du banc. Cliquer pour valider un point Remarque : Si le clic est maintenu le segment se transforme en arc de cercle ! |  |
| Fermer la forme dessinée. Si le contour n’est pas fermé l’extrusion ne sera pas possible. Remarque : pour terminer un tracé faire « Echappe » au clavier |  |
| Terminer l’esquisse Pour réaliser le volume il faut quitter le mode « Esquisse » Remarque : Il est possible de revenir en mode esquisse à tout moment en double cliquant sur « Esquisse 1 » dans la fenêtre de navigation. |  |
| 1-5 Créer un volume L’onglet actif passe à Modèle 3D Réaliser le volume avec l’outil Extrusion Remarque : Si plusieurs surfaces sont dessinées, il faut sélectionner la ou les surfaces à utiliser pour l’extrusion |  |
| Mettre 100mm d’épaisseur Valider. Remarque : comme il n’y a qu’une seule forme fermée il n’est pas nécessaire de la sélectionner. Si le volume ne se crée pas, appeler le professeur. |  |
| 1-6 Faire pivoter le dessin Afficher la barre de navigation Onglet Afficher Interface utilisateur Cocher Barre de navigation |  |
| L’outil « Orbite libre » permet de faire pivoter le volume. Remarque : il est possible de faire pivoter le dessin de la même manière en maintenant le clic gauche et droit sur le ViewCube |  |
| 1-7 Enregistrer le dessin Cliquer sur pour développer Enregistre dans ton dossier personnel sous le nom « banc » Remarque : on ne peut pas enregistrer en mode « Esquisse » |  |

| Etape 2 l’ergonomie : modifier la forme |
| --- |
| 2-1 Revenir à l’esquisse 1 Développer l’arborescence dans la fenêtre de navigation en cliquant sur +. Double clic « sur Esquisse 1 » Remarque : un double clic sur « Extrusion » permet de modifier les paramètre de l’extrusion |  |
| 2-2 Modifier la forme Sélectionner un point et le déplacer (maintenir le clic) Sélectionner un segment et le déplacer |  |
| 2-3 Ajouter une forme Utiliser l’outil « Arc » par exemple pour ajuster le tracé à la silhouette |  |
| 2-4 Couper des traits Sélectionner l’outil « Ajuster » puis cliquer sur le morceau de trait en trop |  |
| 2-5 Arrondir les angles Supprimer les arrêtes vives avec l’outil « Congé » Remarque : les congés peuvent être réalisé aussi en mode 3D |  |
| 2-6 Contrôler le résultat Sortir de l’esquisse, faire pivoter le modèle 3D |  |

| Etape 3 esthétique : alléger la forme |
| --- |
| 3-1 Créer une nouvelle esquisse. Dans l’onglet Modèle 3D sélectionner « Commencer une esquisse 2D » Puis sélectionner le coté du banc pour définir un plan d’esquisse |  |
| « Esquisse 2 » est créée dans la fenêtre de navigation |  |
| 3-2 Dessiner le profil de la forme à retirer Dessiner une forme fermée qui servira de profil pour retirer la matière. Ici on a choisi un cercle et un segment puis le trait en trop est « coupé » Remarque : il n’est pas nécessaire de couper le cercle pour la suite |  |
| 3-3 Quitter le mode Esquisse |  |
| 3-4 Retirer de la matière Sélectionner l’outil Extrusion Sélectionner la surface à retirer Vérifier la profondeur (100) Sélectionner « Ouverture » Pour retirer la matière Valider |  |
| 3-5 Arrondir les arrêtes vives u rayon Il faut arrondir toutes les arrêtes vives du dessin en 3D |  |
| Dans l’onglet « Modèle 3D » Sélectionner l’outil « Congé » Sélectionner toutes les arrêtes de la face visible Ajuster la valeur du rayon Valider |  |

| Etape 4 environnement : choix du matériau |
| --- |
| 4-1 Choisir un matériau Dans l’onglet Outil, Sélectionner Apparence |  |
| Choisir un matériau dans la liste, Choisir ensuite une Apparence Ajouter l’apparence au document |  |
| 4-2 Appliquer un matériau Sélectionner tout le dessin (encadrer tout le dessin avec la souris) puis appliquer l’apparence en cliquant sur l’apparence ajoutée |  |
| 4-3 Rendu réaliste Dans l’onglet Afficher, Style visuel Réaliste |  |