Réalité augmentée avec BuildAR

Intégrer un modèle 3D Sweet home dans un environnement réel.

Logiciels utilisés :

- Sweet Home 3D v1.6.045

- Google SketchUp

- BuildArt 1.1

| Créer le Modèle 3D de batiment au format .obj Modélisation avec Sweet Home3D Toiture réalisée avec Google SketchUp Exportation du fichier en .obj Importation dans SweetHome comme un meuble Exporter la vue 3D en .obj Immeuble.obj Pour limiter la taille du fichier, ne placer aucun aménagement intérieur. |  |
| --- | --- |
| Lancer le logiciel BuildAR |  |
| Modifier la fréquence d’image si nécessaire pour soulager le microprocesseur (pas inférieur à 15) Ne pas modifier les autres paramètres |  |
| Supprimer la cible par défaut Sélectionner la cible (ici hiro) puis supprimer |  |
| Construire une cible : Utiliser Photofiltre par exemple Dessin simple en noir Enregitrer au format .bmp cible.bmp |  |
| Retourner à BuildAR |
| Générer la cible : Tools generate Patterns... Ouvrir le fichier .bmp |  |
| Imprimer la cible Enregistrer la cible Au format .patt cible.patt |  |
| Ajouter une cible Sélectionner le fichier .patt créé précedemment |  |
| Sélectionner le modèle 3D à afficher Double clic sur le modèle 3D par défaut sélectionner le fichier .obj immeuble.obj |  |
| Placer la cible dans le champs de la caméra Pour faire apparaître ou disparaître la grille et axe d’orientation, cliquer sur le modèle 3D |  |
| Center le modèle sur la cible Outil transalation Modifier les valeurs Translation X,Y,ouZ |  |
| Ajuster l’échelle Outil échelle Modifier les valeurs Rotation Yaw, Pitch et Roll |  |
| Modifier l’orientation Outil Rotation Modifier les valeurs Scale factor X,Y,ouZ |  |
| Remarque : avant de modifier les valeurs, la grille de la cible doit être active (cliquer sur le modèle 3D pour la faire apparaître) |

Exemple avec tablette W8