| Design, innovation créativité | Objets techniques, les services et les changements induits dans la société | La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | L’informatique et la programmation |
| --- | --- | --- | --- |
| Activité | PROGRAMMER UN SYSTEME | Technologie | Seq 28 S1 S2 |
|  |  | 3ème |
| Je vais apprendre ce qu’est : IP 2.3.1 Notions d’algorithme et de programme, Notion de variable informatique. IP 2.3.2 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles. | Je serai capable de : IP 2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. |
|  | Socle commun : CT 2.7 Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques. CT 5.4 Piloter un système connecté localement ou à distance. |
| Problématique : Comment piloter la régulation d’un système ? S 1 : Ressources élèves : * Logiciel Légo NXT * Fiches ressources d’utilisation du logiciel * Capteurs à disposition (contact, acquisition de données, …) * Effecteur réalisé en séquence 27 S3, serre de la salle et interface de programmation * CDCF du système. 1 – Ouvrir le logiciel NXT et enregistrer le programme en lui donnant le nom " Aération+n° îlot " ou " Ventilation + n° îlot " ou « Arrosage + n° îlot » 2 – Réaliser le programme pour votre effecteur en vous référant aux contraintes du cahier des charges. 3 – Transférer le programme dans l’interface. Câbler en tenant compte des paramètres choisis dans votre programme. 4 – Tester votre programme. Modifier votre programme si nécessaire. S 2 : Ressources élèves : * Logiciel Légo NXT * Fiches ressources d’utilisation du logiciel * Capteurs à disposition (contact, température, hygrométrie, …) * Effecteur réalisé en séquence 27, serre de la salle et interface de programmation * CDCF du système. 1 – Repérer dans le CDCF les contraintes de température ou d’hygrométrie liées à votre effecteur. Indiquer ces contraintes ci-dessous. 2 – Modifier le programme de la séance 1 en insérant la contrainte de température ou d’hygrométrie. 3 – Transférer le programme dans l’interface. Câbler en tenant compte des paramètres choisis dans votre programme. 4 – Tester votre programme. Modifier votre programme si nécessaire. |