| Design, innovation créativité | Objets techniques, les services et les changements induits dans la société | La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | L’informatique et la programmation |
| --- | --- | --- | --- |
| Activité | PROGRAMMER UN SYSTEME | Technologie | Seq 28 S3 |
|  |  | 3ème |
| Je vais apprendre ce qu’est : IP 2.3.6 capteurs, actionneurs, interface IP 2.3.1 Notion d’algorithme et de programme IP 2.3.3 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles. | Je serai capable de : IP 2.1 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. IP 2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs. |
|  | Socle commun : CS 5 .7 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. CT 4 .2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple. |
| Problématique : Comment piloter la régulation d’un système ? S 3 : Ressources élèves : * Logiciel Légo NXT * Fiches ressources d’utilisation du logiciel * Effecteur réalisé en séquence 9, serre de la salle et interface de programmation * Capteurs à disposition (contact, acquisition de données, …) * CDCF du système. * Programmes effectués par les différents ilots durant la séance 2. 1 – Revue de projet : Par ilot où groupe d’ilots ayant travaillés sur le même effecteur, présenter votre programme qui permet à l’effecteur de se mettre en route en prenant en compte la contraintes de température. 2 – Partager et stocker les programmes retenus lors de la revue de projet précédente. 3 – Après avoir ouvert un nouveau programme NXT et après l’avoir enregistrer dans votre session avec le " Programme complet ilot n° …", synchroniser les programmes (ventilation, aération et arrosage) pour assurer les fonctions autonomes de la serre et des bacs en fonction des contraintes du CDCF. 4 –.Transférer le programme dans l’interface. Câbler en tenant compte des paramètres choisis dans votre programme. 5 – Tester votre programme. Modifier votre programme si nécessaire. |