| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthèse 3-1 | Prototype, maquette | technologie |
|  |  | 5eme |
| Distinguer l’usage d’une maquette et d’un prototype dans le développement d’un objet technique. 1) Maquette Une maquette est une représentation simplifiée en volume d’un objet. Elle est souvent réalisée avec des matériaux différents et des dimensions différentes (échelle) de l’objet réel pour vérifier certaines caractéristiques (esthétiques par exemple). Ne pas confondre avec un prototype qui est un objet fini. Il sert à vérifier son bon fonctionnement avant de lancer une production en grand nombre. La maquette architecturale a pour but de présenter les formes, les volumes et l’aspect d’un ouvrage. Maquette Hotel des Postes de St. Egrève (38) Centre Pompidou de Metz fin des travaux Mai 2010 Architecte: P. EGAL échelle: 1/72ème Bâtiment construit en 1969 et détruit en 2006 2) Echelle Une échelle est un rapport de dimensions entre la réalité et une représentation du réel (dessin, plan, maquette). Elle est donnée sous forme de fraction : 1/20 correspond à une réduction des dimensions par rapport au réel : 1 sur la représentation correspond à 20 en réalité. exemples : 6 m à l’échelle 1/20 donne 6 x1/20 = (6x1)/20 = 0,3 m soit 30 cm 40 mm à l’échelle 5/2 donne 40x5/2 = (40x5)/2 = 100mm soit 10 cm 3) Processus opératoire de réalisation d’un objet technique, antériorité, ordonnancement : Une construction nécessite l'organisation des étapes de fabrication. On peut définir l'enchaînement des opérations avec un organigramme de fabrication (pour une maquette) ou un planning (pour une construction). Les étapes sont organisées dans le temps en fonction de contraintes qui oblige l’ordre des étapes : les antériorités (ce qui doit être fait avant). B peut être fait en même temps que A : A et B sont simultanées E doit être réalisé et terminé avant F : E est antérieur à F |

| Maquette Hotel des Postes de St. Egrève (38) Architecte: P. EGAL échelle: 1/72ème Bâtiment construit en 1969 et détruit en 2006 | Centre Pompidou de Metz fin des travaux Mai 2010 |
| --- | --- |
| Maquette Hotel des Postes de St. Egrève (38) Architecte: P. EGAL échelle: 1/72ème Bâtiment construit en 1969 et détruit en 2006 | Centre Pompidou de Metz fin des travaux Mai 2010 |
| Maquette Hotel des Postes de St. Egrève (38) Architecte: P. EGAL échelle: 1/72ème Bâtiment construit en 1969 et détruit en 2006 | Centre Pompidou de Metz fin des travaux Mai 2010 |
| Maquette Hotel des Postes de St. Egrève (38) Architecte: P. EGAL échelle: 1/72ème Bâtiment construit en 1969 et détruit en 2006 | Centre Pompidou de Metz fin des travaux Mai 2010 |

| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthèse 3-2 | Contraintes liées aux procédés de fabrication, de contrôle et de validation | technologie |
|  |  | 5eme |

4) Procédés de réalisation :

pour fabriquer une maquette au collège :

| Formes ou assemblages | Procédés de réalisation | Machines /Outils |
| --- | --- | --- |
| Forme quelconque (ouverture ou découpe) dans une plaque de bois ou plastique | Fraisage | Fraiseuse à commande numérique |
| Découpe de plaque de plastique ou de bois en (ep<6mm) | Sciage Cisaillage | Scie circulaire/lame Cisaille/lame |
| Découpe de barre de bois ou plastique | Sciage | Scie à onglet/lame |
| Découpe de carton, papier | Découpage | Ciseaux, cutter/lame |

Les pièces réalisées doivent être assemblées. Il existe plusieurs procédés d’assemblage : collage (le plus utilisé pour les maquettes architecturales), vissage, emboîtage.

pour fabriquer une maison (gros œuvre) :

| Eléments de construction | Procédés de réalisation | Machines /Outils |
| --- | --- | --- |
| Fondations | les fouilles | Creuser | pelleteuse |
|  | les fondations en béton | Couler le béton (sable + gravier + ciment) sur une armature (barre d’acier entrelacé) | bétonneuse |
| Murs en béton | Assembler des blocs de béton (parpaing) par collage avec du mortier (sable + ciment) | bétonnière |
| Toiture | charpente en bois | emboîtage, clouage ou vissage des pannes, chevrons et liteaux | Cloueuse, visseuse |
|  | couverture en tuile | posées ou clouées les tuiles sur la charpente |  |

Il existe d’autres procédés pour réaliser des fondations (sur pieux,..), des murs (assemblage de panneaux de bois, coffrage de béton…) et des toits (charpente métallique, couverture végétale…)

5) Contraintes de sécurité :

Pendant la fabrication d’un objet, il faut appliquer des règles de sécurité pour éviter les accidents.

Ces règles s’appliquent :

au poste de travail ou au chantier :

- de l’espace pour poser les matériaux et composants,

- un éclairage adapté,

- des éléments de protection collective pour éviter les chutes ou délimiter les zones dangereuses (barrière, panneau de signalisation, garde corps…)

aux machines et outils :

- capot de protection,

- bouton d’arrêt d’urgence,

aux personnes :

- protection individuelle

casque de chantier 	casque anti-bruit	masque	lunettes	chaussures de sécurité

6) Contrôle de réalisation :

La réalisation d’une pièce, d’un assemble ou d’un objet est soumis à des contraintes de forme (être droit, horizontale, respecter un angle…), de dimensions (longueur, épaisseur…).

Il est nécessaire de réaliser des contrôles réguliers au cours de la fabrication avec des outils de mesure et de contrôle adaptés

Pour les dimensions : 	réglet (500mm)	 mètre (5m)	décamètre (20m)		télémètre

(distances et surface)

Pour les formes : 		équerre			niveau 		mesureur d’angle

Dans le bâtiment, il existe aussi des contrôles liées aux normes de sécurité et de résistances de type mécaniques (supporter un poids, résister au vibration, …) électriques (capacité en fonction de l’équipement, protection contre l’électrocution…) thermique (résistance au feu, isolation, étanchéité…)