| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie 5ème | Comment intégrer une nouvelle fonction dans l’édifice à réhabiliter | Activité 1 |
|  |  | Groupe : Classe : ………………………… |
| Technologie | Je vais apprendre ce qu’est : Propriétés mécaniques et esthétiques d’une structure : résistance - déformation - esthétique. | Je serai capable de : Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu (2) |
| Socle commun |  | Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle |

Mise en situation : Sur l’ouvrage envisagé, un auvent doit permettre aux utilisateurs de circuler à l’abri de la pluie ou du soleil autour du bâtiment.

Cet auvent doit

- avoir un aspect léger

- canaliser l’eau pour éviter qu’elle ne tombe à son extrémité

- résister au vent

- Sur la forme proposée ci-dessous, l’auvent est fixé par une articulation à la façade.

- Démarrer l’animation (touche verte), que se passe t-il ?

Dessiner le croquis d’un renforcement possible pour soutenir l’auvent.

- Sur le logiciel Algodoo, à l’aide de la fiche ressource, mettre en place ce renforcement et le tester.

- A chaque extrémité du renforcement, mettre une liaison (pivot ou encastrement) afin de le fixer au auvent et au sol ou au auvent et au mur (voir fiche ressource )

## Tester votre structure et la corriger si besoin.

## Repérages des liaisons sur des exemples reels

Sur les trois images proposées ci-dessus :

- entourer en bleu les liaisons encastrement possibles

- entourer en rouge les liaisons pivot

| Liaison pivot | Liaison encastrement Pièces fixes l’une par rapport à l’autre |
| --- | --- |

FICHE RESSOURCE 1 :

Dessin de formes

Liaison des formes

Tests

Remarque : Penser à arrêter la simulation pour modifier la structure

Liaison encastrement :

Deux pièces liées par un encastrement sont totalement dépendantes, comme soudées l’une à l’autre.

Liaison pivot :

Deux pièces liées par un pivot peuvent tourner l’une par rapport à l’autre.

| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie 5ème | Comment intégrer une nouvelle fonction dans l’édifice à réhabiliter | Activité 2 |
|  |  | Groupe : Classe : ………………………… |
| Technologie | Je vais apprendre ce qu’est : Propriétés mécaniques et esthétiques d’une structure : résistance - déformation - esthétique. | Je serai capable de : Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu (2) |
| Socle commun |  | Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle |

On souhaite vérifier la solidité de l’auvent suivant les différentes conditions climatiques.

- VENT

Pendant le test, démarrer les conditions de vents en double cliquant sur l’icône

Faire varier la vitesse et l’orientation du vent et observer le comportement du auvent

En cas de mauvais fonctionnement, essayer de corriger le renforcement

- PLUIE

Créer un petit rectangle au dessus de l’auvent et faire un clic droit pour le « liquéfier »

Tester la résistance de la structure à l’eau et vérifier le rôle de la forme.

# Text boxes

Auvent

Dessiner des pièces solides rectangulaires

Dessiner des cordes ou des chaines souples

Dessiner des formes solides libres

Souder les pièces superposées : liaison encastrement

Articuler les pièces superposées : liaison pivot

Démarrer ou arrêter la simulation

Créer du vent

Zoomer et dé zoomer la scène

Déplacer la scène

Augmenter le vent

Modifier la direction du vent

Liquéfier : transformer la forme en eau.