Quels éléments composent ma Box Internet ?

# Text boxes

Passerelle : Amon

Internet

Un réseau informatique est un ensemble d’équipements électronique (ordinateurs, imprimantes, routeur, modem, répartiteur…) interconnectés avec des câbles réseaux ou avec des technologies sans fils (Bluetooth, Wifi) dans le but de partager des informations et/ou des périphériques.

Modem-routeur

Serveurs WEB :

ENT…

Commutateur

Serveur :

Serveur-pedago

Postes clients sans fil

Borne WIFI

Imprimante réseau

Postes clients : Ilots de technologie, cdi, salle info…

Ce sont des postes de travail (appelé communément « ordinateur »), ils sont connectés au réseau par l’intermédiaire de carte réseau (avec ou sans fil) et communiquent avec le serveur et certains autres postes clients.

ENT

Postes clients

Un Environnement Numérique de Travail permet à la communauté éducative du collège de partager des informations et des ressources depuis n’importe quel lieu connecté à internet.

C’est un ordinateur puissant choisi pour administrer le réseau. Il organise le réseau. Il gère les droits d’accès des utilisateurs aux ressources. Les utilisateurs ont accès à certaines parties de son disque dur.

Serveur

Le commutateur (ou switch) permet de transférer les informations uniquement vers l’ordinateur concerné. Aucunes données inutiles donc le réseau est plus performant

L’ensemble permet à tous les utilisateurs d’avoir accès à internet.

La passerelle (ou parefeu) assure la sécurisation du réseau.

Passerelle

Modem - routeur

Commutateur

RJ45

RJ11

Passerelle

Modem

Routeur

Point accès WiFi

RJ11

Serveur

Interface Web

Pour accéder au serveur, il faut utiliser un navigateur depuis un ordinateur du réseau.

Chaque box a ensuite une configuration différente.

Par exemple :

Livebox : http://192.168.1.1

Dartybox : http://192.168.1.254